GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DEL TRABAJO

DIRECCION DEL TRABAJO

UCYMAT

CARTILLA Nº4

“USO DE MAQUINARIA AGRICOLA”.

INTRODUCCION

L

a maquinaria agrícola se proyecta para laboreo del terreno y para hacerlo más adaptable al crecimiento de las plantas, para sembrar, para aplicaciones de sustancias químicas (Protección contra enfermedades y pestes) y para recolectar y almacenar las cosechas maduras. Hay una gran variedad de máquinas agrícolas y casi todas tienen engranajes, cadenas, correas, cuchillas, levas, etc.

Los grupos mayores de máquinas agrícolas son: máquinas para labrar el terreno, máquinas para sembrar y plantar, máquinas para cultivar, máquinas para cosechar, para transporte y elevación, para aplicación de sustancias químicas y para clasificar y empacar.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR ANTES DE PONER EN MOVIMIENTO UNA MAQUINARIA

- Dar cabal cumplimiento a las recomendaciones del manual del operador

- Deben ser examinadas visualmente por el operador previo a iniciar la faena

- Se debe verificar ajuste, lubricación, limpieza, elementos de fijación tales como pernos y tuercas

- Examinar cubiertas o elementos de protección de las partes móviles

- Revisar cuidadosamente los neumáticos

- Al poner en marcha el motor asegurarse que la palanca de cambio y toma de fuerza estén en punto neutro

UNA ADECUADA INSPECCION DE LA MAQUINARIA EVITARÁ RIESGOS Y AUMENTARÁ EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA TAREA

RECUERDE QUE SI HA BEBIDO NO DEBE CONDUCIR

CAUSAS MAS FRECUENTES DE ACCIDENTES EN MAQUINARIA AGRICOLA

- Intervenir la maquinaria adaptando nuevos sistemas de accionamiento

- Caídas de ramas o palos secos sobre el conductor de la maquinaria

- Eliminar dispositivos de control y sustituirlos por controles provisorios

- Atrapamiento en partes móviles ( Eje de toma de fuerza, poleas, etc.)

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE MAQUINARIA AGRICOLA

- Lea el manual del operador frecuentemente

- Los frenos deben poder accionarse por el conductor desde su asiento

- Todos los vehículos deben estar equipados con frenos mecánicos

- Al no contar con frenos mecánicos, se deberá llevar cuñas para inmovilizar la maquinaria cuando sea necesario

- De preferencia se deben utilizar barras de remolque con un dispositivo giratorio  para evitar que el vuelco de uno de los vehículos no ocasione el vuelco de los demás

- La plataforma de la maquinaria debe estar siempre despejada

- Para conducir una maquinaria agrícola se necesita licencia de conducir clase D

MEDIDAS DE PREVENCION EN EL TIRO O ARRASTRE DE IMPLEMENTOS

- Cuando se acoplan o desacoplan implementos al tractor, debe hacerse en lugares planos, de fácil acceso y lentamente

- No se deberá levantar o mover los implementos en forma manual, ya que significa un sobreesfuerzo para la persona

- Los implementos a usar con el tractor deberán  estar dimensionados para la capacidad, potencia y peso del tractor

- Los carros de arrastre deberán contar con dos ejes motrices (Dos ruedas delanteras y dos ruedas traseras)

- Se debe utilizar solo la barra de tiro al remolcar carros o tirar cargas pesadas

- Impedir la presencia de trabajadores cerca del sector en que se está trabajando

TRACTORES

El tractor es una de las máquinas más importantes y peligrosas en todo establecimiento agrícola, si no se maneja adecuadamente. Aproximadamente la mitad de los accidentes que ocurren en el campo son ocasionados por los tractores y varios de ellos son mortales.

Los accidentes más frecuentes son los vuelcos de los tractores, tanto hacia los costados, como hacia atrás.

CAUSAS MAS FRECUENTES DE VUELCO  DE TRACTORES

- Trasladar elementos a una cierta altura

- Piedras en el camino

- Depresiones en el suelo

- Virajes bruscos

- Exceso de velocidad

- No utilizar frenos de  los vehículos remolcados

- No tomar todas las precauciones cerca de zanjas, canales o pendientes

MEDIDAS  GENERALES DE PREVENCION EN EL USO DEL TRACTOR

- El tractor deberá ser conducido por un operador calificado en su conducción y con licencia de conducir Clase D.

- Cuando se movilice un tractor en carretera, caminos interiores para ir o venir de los diferentes lugares, se deberá asegurar de unir los pedales de freno, permitiendo frenar con las dos ruedas simultáneamente

- En caminos con pendiente siempre colocar una marcha lenta

- Cuando se trabaje en laderas y al interior de potreros, se deberá tener la precaución de evitar zanjas y agujeros en los que puedan caer las ruedas.

- Deberá reducir la velocidad del tractor antes de comenzar a descender una cuesta

- Deberá reducir la velocidad antes de una curva, giro o de aplicar los frenos

- Asegurarse que no ubiquen  personas en el radio de giro del tractor u otra maquinaria

- Al descender del tractor, quitar las llaves y frenar

- En el caso de carros de arrastre ( colosos), estos deberán tener luces de señalización

- No acoplar con eje en movimiento

- Una vez acoplado el implemento, poner la protección en el eje

- Deberá mantener sus manos alejadas del  punto de acople

- No se debe cruzar sobre el eje estando en movimiento

- En carreteras, caminos interiores y sin luz natural. El tractor debe tener todas las luces de alumbrado y señalización en buenas condiciones, además si tiene acoplado implementos (Arados, rastra, sembradoras, etc.) usar cintas reflectoras o banderolas de señalización.

- Para estacionarse con implemento, estos deberán estar sobre el suelo

- Debe tener alarmas de retroceso.

BIBLIOGRAFIA

- Proceso Salud Trabajo en la Agricultura.  Dr. Francisco Diaz M. Org. Panamericana de la Salud, 1995.

- Notas para inspectores del Trabajo sobre Riesgos Ocupacionales en Agricultura.  I.T. Cabrera.  San José, Costra Rica, 1995.